Toruń, dnia 23 września 2014 roku

ZAPYTANIE OFERTOWE

Urbitor sp. z o. o. ul. Chrobrego 105/107, 87-100 Toruń

zaprasza do złożenia oferty na realizację usługi polegającej na dostarczeniu  na teren Centralnego Cmentarza Komunalnego w Toruniu, (87-100 Toruń, ul. Grudziądzka 192/196), 32 sztuk pojemników samowyładowawczych typu koleba.

1. Opis przedmiotu zamówienia.

1.1 Pojemniki powinny być:

- fabrycznie nowe;

- wykonane z blachy o grubościach: minimum 2,5 mm poszycie (przód, boki); minimum 3 mm podłoga;

- malowane farbami antykorozyjnymi na kolor zielony (wg palety RAL: 6017);

- przystosowane do przewozu wózkiem widłowym lub koparką z widłami (wymiary kieszeni zgodnie z załącznikiem nr 2 do Zapytania ofertowego).

1.2 Pojemniki powinny posiadać:

- pojemność od 2 do 2,5 m3;

- na obu dłuższych ściankach namalowane logo Zamawiającego (URBITOR);

- 5 otworów w dnie o średnicy 15-20 mm (zgodnie z załącznikiem nr 2 do Zapytania ofertowego);

- możliwość samowyładowania podczas przekręcenia;

- blokadę wywrotu zwalnianą manualnie lub mechanicznie poprzez nacisk przedniego zderzaka na kontener zbiorczy;

- spełniać wymagania Polskich Norm;

- deklarację zgodności i oznakowanie CE;

- gwarancję producenta lub dostawcy na okres minimum 18 miesięcy.

2. Informacja o możliwości składania oferty wariantowej.

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

3. Informacja o możliwości składania ofert cząstkowych.

Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych, w taki sposób aby co najmniej 50 %, ( 16 sztuk koleb), całego zamówienia ofertowego dostarczona została do dnia 31 października 2014r., pozostała część zamówienia zostanie zrealizowana do dnia 15 listopada 2014r.

4. Termin związania ofertą.

Zamawiający ustala termin związania ofertą na 50 dni licząc od terminu składania ofert.

5. Termin wykonania zamówienia.

Zamawiający ustala okres wykonania całości zamówienia do dnia 15 listopada 2014r.

6. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie.

Zamawiający będzie oceniał oferty wg następujących kryteriów:

| Kryteria | Znaczenie (waga) kryterium % |
| --- | --- |
| Cena oferty brutto . | 100% |

7. Miejsce i termin składania ofert.

Oferty należy składać w sekretariacie Spółki ul. Chrobrego 105/107, 87-100 Toruń na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego. Dopuszcza się możliwość składania ofert faxem na nr (56) 660 48 20 lub pocztą elektroniczną na adres: sekretariat@urbitor.pl

Oferty należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 2 października 2014 roku 
do godz. 14.00 .

8. Sposób postępowania w przypadku, gdy w odpowiedzi na zapytanie wpłyną oferty cenowe przekraczające kwotę jaką Zamawiający  przeznaczył na sfinansowanie  zamówienia.

W przypadku, gdy w odpowiedzi na zapytanie wpłyną oferty, których ceny przewyższą  kwotę, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia albo jeżeli zostaną złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający ponownie zaprosi Oferentów, którzy odpowiedzieli na niniejsze zapytanie, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiający ofert dodatkowych.  Oferenci składając oferty dodatkowe nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.

Wykaz załączników :

- Załącznik nr 1 – formularz oferty.

- Załącznik nr 2 – szkic koleby.

Prezes

Zarządu Urbitor sp. z o. o.

Wojciech Świtalski

Załącznik nr 1

Zapytanie ofertowe

Formularz oferty

| Pełna nazwa Oferenta |  |
| --- | --- |
| Adres siedziby Oferenta |  |
| Ulica |  |
| Miejscowość, kod pocztowy |  |
| Województwo |  |
| NIP |  |
| REGON / KRS |  |
| Nr telefonu do kontaktu |  |
| Nr faxu do kontaktu |  |
| Adres e-mail do kontaktu |  |
| Imię i nazwisko osoby upoważnionej do kontaktowania się z Zamawiającym |  |

W odpowiedzi na Zapytanie ofertowe na dostawę 32 pojemników samowyładowawczych typu koleba,

składamy niniejszą ofertę:

1. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z wymaganiami Zamawiającego, dotyczącymi przedmiotu zamówienia, przedstawionymi w treści Zapytania ofertowego wraz 
z załącznikami i nie wnosimy do nich zastrzeżeń.

2. Oferujemy realizację zamówienia zgodnie z tymi wymaganiami w wysokości:

Kwota netto   ………..……...  zł

słownie:  …………………………………..…………..……………….

Kwota brutto  …….……..…..  zł

słownie:  ………………………..………………….…..……………..

W tym podatek VAT wg stawki …….. wynosi …………………… zł

3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

| Lp | Wymagania | Zgodność z wymaganiami | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | (wypełnia Oferent) |
| 1. | Pojemność pojemnika |  | Należy podać w m3 |
| 2. | Grubość blachy poszycia |  | Należy podać w mm |
| 3. | Grubość blachy dna |  | Należy podać w mm |
| 4. | Średnica otworów w dnie |  | Należy podać w mm |
| 5. | Okres gwarancji |  | Należy podać w miesiącach |

4. Zobowiązujemy się do wykonania zamówienia w terminie do dnia 15 listopada 2014r.

5. Uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez czas wskazany w Zapytaniu ofertowym, czyli przez okres 50 dni od upływu terminu składania ofert.

6. Wszelką korespondencję w sprawie niniejszego postępowania należy kierować na  poniższy adres:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

10. Ofertę niniejszą składamy na ………………. kolejno ponumerowanych stronach.

11. Załącznikami do niniejszej oferty są:

a) …………………………….

b) …………………………….

c) …………………………….

d) …………………………….

e) …………………………….

f) …………………………….

_________________ dn. ____________

.............................................................

(podpis upełnomocnionego

przedstawiciela Oferenta)

Załącznik nr 2

Zapytanie ofertowe

Szkic koleby

Prezes

Zarządu Urbitor sp. z o. o.